Расчет легкосбрасываемости для бескаркасной кровельной панели.

Наружные легкосбрасываемые конструкции для помещений категории А и Б предусматриваются на основании требований СП 4.13130.2009 (п. 6.2.6).

Для возможности использования сэндвич-панели в качестве ЛСК расчетная нагрузка от массы ЛСК покрытия (т.е. без снега) не должна превышать 0.7 кПа.

Площадь панели  А=1,0×6,0 м

Вес панели 26кг/м²

Расчет по материалу самореза.

Панели крепим самосверлящим шурупом HILTI через профлист к прогону.

Подбор самосверлящего шурупа производим согласно каталога Hilti на шурупы, ключ подбора приведен ниже.

Итак принимаем самосверлящий шуруп HILTI S-CD65C 5,5х148 – шуруп для крепления сэндвич панелей к металлоконструкциям самосверлящий  с толщиной сверления до 12мм с цинковым покрытием.

Длину самосверлящего шурупа подбираем по толщине сэндвич панели согласно каталога «Дрели, шуруповёрты и шурупы».

Согласно «Технической оценки пригодности для применения в строительстве «Винты самонарезающие hilti»» таб.8 несущая способность самореза:

На растяжение  = 15.515 кН=1581 кг.

Крепление осуществляем к прогонам в 6 точках

Определяем несущую способность 6 саморезов на вырыв.

N=1581 кг × 6 шт.= 9494 кг.

Определение избыточного давления

Здание категории А.

В соответствии с указаниями СП 12.13130.2009 (п. 5.1, таблица 1) за расчетное избыточное давление принимается давление взрыва в помещении, равное 5 кПа. Но так как здание не рассчитывалось на воздействие аварийного взрыва то избыточное давление  принимаем 300 кг/м² согласно п.3.1.4 «Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок»

Определяем избыточное давление без панели покрытия

Р = 300кг/м² - 26 кг/м² = 274 кг/м²

Определяем  вырывающую нагрузку на панель покрытия

F=P×A= 274 кг/м² × 6м² =1644 кг.

Вывод: Расчет не удовлетворителен, т.к. F=1644 кг < N=9494 кг

Расчет по материалу профлиста сэндвич панели.

Так как расчет по легкосбрасываемости панели  не прошел по материалу самореза,  то  произведем  расчет  на  вырыв  верхней обшивки профлиста (0,7 мм) кровельной панели.

Согласно «Протокола лабораторных испытаний соединений тонкостенных профилированных листов с толстостенным горячекатаным профилем», разрушающая нагрузка на отрыв профилированного листа толщиной 0,7 мм равна 230 кг.

Определим несущую способность в шести точках крепления:

N = 230×6шт = 1380 кг.

Вывод: Расчет удовлетворен, т.к.  F=1644 кг > N=1380 кг

На основании расчета в чертежах пишем примечание:

Для обеспечения легкосбрасываемости панели в осях 4-13, крепить самосверлящими шурупами марки  HILTI S-СD65С 5,5х148 через прогон по два самореза на каждый прогон. Общее количество точек крепления на панель – не более 6.